Приложение 2.2. към заповед № 80/12.06.2020 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният/ата: __________________________________________________

(име, презиме, фамилия)

в качеството ми на ___________________________________ (посочете длъжността)

на  		   			                (посочете наименованието на участника)

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След като се запознах с условията по обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Изграждане на разширение на пожароизвестителна адресируема инсталация в сградите, ползвани от Районен съд – Варна“, предлагам:

I. Общата цена за изпълнение на договора е в размер на ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС.

II. Общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

1. посочената цена включва всички разходи по цялостно изпълнение на поръчката;

2. при изчерпване общата цена за изпълнение на договора, превишението е за наша сметка.

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

Неразделна част от ценовото предложение е КСС.

В предложената обща цена за изпълнение са включени всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.

| № по ред | Наименование на СМР | Мярка | Коли-чество | Ед. Цена | Общов лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Елементи на ПИЦ 1 (сграда 1) |  |  |  |  |
| I. |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ПИЦ – аналогова адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 3 контурa с възможност за разширение до 20 контура, с до 250 адреса в контур, цветен сензорен дисплей, LED индикация за състоянието на централата, меню на български език. Да притежава 8 релейни изхода ниско напрежение и 2 изхода за сигнализатори. Да се предвиди място за 4 броя акумулаторни батерии за работа 72 часа без мрежово захранване и 30 минути алармен режим. Възможност за свързване в мрежа с други централи, изнесени панели, системи за гласово оповестяване и системи от по-високо ниво, чрез Ethernet или CAN връзка. Съгласно EN54-2 и EN54-3 | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 12VDC / 24Ah | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на GSM модул | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на адресируем пожароизвестител оптично – димни, с двоен оптичен сензор за дим, съгласно EN54-7, с възможност за откриване на тестов пожар TF1, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. Възможност за оценка на въздействието на външни електромагнитни смущения върху пожароизвестителя | бр. | 180 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на стандартна основа за пожароизвестител с възможност за заключване против неразрешено отстраняване. | бр. | 180 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на адресируем модул за конвенционална зона с възможност за свързване на взривозащитени конвенционални пожароизвестители, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на адресируем управляващ модул с един релеен изход ниско напрежение с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на конвенционален взривозащитен пожароизвестител, съгласно EN54-7 и ATEX | бр. | 4 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на основа за взривозащитен пожароизвестител | бр. | 4 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на DC/DC галваничен изолатор, съгласно комплект с кутия | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на адресируем пожароизвестител ръчен съгласно EN54-11, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. Ресетируем без стъклен елемент, комплект с защитен прозрачен капак. | бр. | 19 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на вътрешна адресируема сирена с избор на различни тонове, съгласно EN54-3, минимум 100dB, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. | бр. | 25 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на сирена външна IP65, с лампа, LED флаш, с избор на различни тонове, съгласно EN54-3 и EN54-23 | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на Знак Д7 - ръчно задействащо се известително устройство | бр. | 19 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на трудно горим кабел от 2х0,5 мм2 до 2х1,5 мм2 | л.м. | 1883 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на кабелни канали | л.м. | 1559 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на кабел тип СВТ 3 х 2,5 мм2 | л.м. | 12 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 10А /230V | бр. | 1 |  |  |
| 19 | Пробиване на отвори в стена или под до 25 см | бр. | 52 |  |  |
| 20 | Пробиване на отвори в стена или под до 60 см | бр. | 70 |  |  |
| 21 | Демонтаж на пожароизвестителни устройства - датчици, ръчни бутони, сирени и изнесени сигнализатори | бр. | 42 |  |  |
| Елементи на ПИЦ 2 (сграда 2 и 3) |  |  |  |  |
| II. |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ПИЦ – аналогова адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 2 контурa с възможност за разширение до 20 контура, с до 250 адреса в контур, цветен сензорен дисплей, LED индикация за състоянието на централата меню на български език. Да притежава 8 релейни изхода ниско напрежение и 2 изхода за сигнализатори. Да се предвиди място за 2 броя акумулаторни батерии за работа 72 часа без мрежово захранване и 30 минути алармен режим. Възможност за свързване в мрежа с други централи, изнесени панели, системи за гласово оповестяване и системи от по-високо ниво, чрез Ethernet или CAN връзка. Съгласно EN54-2 и EN54-3 | бр | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 12VDC / 24Ah | бр | 2 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на GSM модул | бр | 1 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на адресируем пожароизвестител оптично – димни, с двоен оптичен сензор за дим, съгласно EN54-7, с възможност за откриване на тестов пожар TF1, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. Възможност за оценка на въздействието на външни електромагнитни смущения върху пожароизвестителя | бр | 79 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на стандартна основа за пожароизвестител с възможност за заключване против неразрешено отстраняване. | бр | 79 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на адресируем модул за конвенционална зона с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. | бр | 1 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на адресируем пожароизвестител ръчен съгласно EN54-11, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. Ресетируем без стъклен елемент, комплект с защитен прозрачен капак. | бр | 7 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на вътрешна адресируема сирена с избор на различни тонове, съгласно EN54-3, минимум 100dB, с вграден двустранен изолатор съгласно EN54-17. | бр | 15 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на Знак Д7 - ръчно задействащо се известително устройство | бр | 7 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на сирена външна IP65, с лампа, LED флаш, с избор на различни тонове, съгласно EN54-3 и EN54-23 | бр | 2 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на трудно горим кабел от 2х0,5 мм2 до 2х1,5 мм2 | л.м. | 740 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на кабелни канали | л.м. | 614 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на Проводник тип СВТ 3 х 2,5 мм2 | л.м. | 5 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 10А /230V | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на гофрирана армирана тръба Ф20 UV устойчива - за връзка между ПИЦ 1 и ПИЦ 2 | л.м. | 80 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на кабел J-Y(St)-Y 2x2x0,8mm - за връзка между ПИЦ 1 и ПИЦ 2 | л.м. | 240 |  |  |
| 17 | Пробиване на отвори в стена или под до 25 см |  | 42 |  |  |
| 18 | Пробиване на отвори в стена или под до 60 см | бр. | 16 |  |  |
|  | ВСИЧКО: | лева |  |  |  |

Настоящата оферта има валидност 90 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти.

| Наименование на участника |
| --- |
| Име и фамилия на представителя на участника |
| Длъжност |  |
|  | __________________________ (подпис и печат) |

Дата: _________________ 2020 г.